## Slide 1: 第八章 信息浏览和发布 8.1 引言 8.2 Internet基础与应用 8.2.1 IP地址和域名 8.2.2 Internet接入 8.2.3 Internet应用 8.3 信息浏览和检索 8.4 网页设计 8.5 网络安全基础 8.6 网页发布

## Slide 2: 一、IP地址和域名
1.IP地址
社会上，每一个人都有一个身份证号码
互联网中，每一台电脑都有一个IP地址
Internet： IPv4 4 个字节 32位
Internet2： IPv6 16个字节 128位
IP地址空间： IPv6约是IPv4的296倍
◆ IPv4（以同济大学计算机基础教学网站服务器为例）
IP地址: 11001010 01111000 10111101 10010010
点分十进制形式：202.120.189.146
域名：JSJJC.TONGJI.EDU.CN
域名
IP地址
DNS服务器

## Slide 3
◆ IPv6
16个字节 128位
简单估计：IP地址数量是IPv4的296倍
式如下：
地址数量：IPv4相当一把沙子
地址数量：IPv6相当一片沙漠
冒分十六进制表示法：
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
2001:0000:9d38:0b87:14ea:007d:4b65:b04a
注意：
① 每一段中的前导0可以省略
2001:0:9d38:b87:14ea:7d:4b65:b04a
② 若连续的一段或几段全是0，可以压缩为“::”。
为保证地址解析的唯一性，地址中“::”只能出现一次，
FF03:0:0:0:0:0:0:1001 → FF03::1001
0:0:0:0:0:0:0:1 → ::1
0:0:0:0:0:0:0:0 → ::

## Slide 4
1.0.0.1~126.255.255.254
128.0.0.1~191.255.255.254
192.0.0.1~223.255.255.254
A类
B类
C类
126
16384
20971152
1677214
65534
254
B类
A类
1
8
16
24
32
网络号
网络号
机器号
主机号
C类
主机号
网络号
0
1
1
0
1
0
IPv4地址结构：网络号+主机号

## Slide 5: 每一类IP地址中都保留了IP地址段， 用在各局域网中
保留的IP地址段不能用在Internet上
只能使用在各个局域网内
网络类别 | 地址段 | 网络数
A类网 | 10.0.0.0——10.255.255.255 | 1
B类网 | 172.16.0.0——172.31.255.255 | 16
C类网 | 192.168.0.0——192.168.255.255 | 256

## Slide 6
20台电脑
使用一个C类网络号，再分割成3个子网
子网：网络号不够时，几个规模较小的网络可以 共用一个网络号，规模较小的网络成为子网
例如：三个LAN，主机数为20、15、40，
远少于C类地址允许的主机数，
为这三个LAN申请3个C类IP地址有点浪费
192.168.1.X
15台电脑
40台电脑
192.168.2.X
192.168.3.X
192.168.1.X
20台 电脑
15台 电脑
40台 电脑

## Slide 7
子网号为全“0”和全“1”不能使用，
于是可划分出23-2=6个子网，
子网地址分别为：
11000000 10101000 00000001 00100000 -- 192.168.1.32
11000000 10101000 00000001 01000000 -- 192.168.1.64
11000000 10101000 00000001 01100000 -- 192.168.1.96
11000000 10101000 00000001 10000000 -- 192.168.1.128
11000000 10101000 00000001 10100000 -- 192.168.1.160
11000000 10101000 00000001 11000000 -- 192.168.1.192
子网号：主机号中的前几位
11000000 10101000 00000001 XXXYYYYY
网络号
子网号
主机号

## Slide 8
有一个IP地址： 11000000 10101000 00000001 10100011
192.168.1.163
问题：划分成子网吗？子网号是多少？
方法：IP地址与子网掩码进行与运算
IP地址：11000000 10101000 00000001 10100011 192.168.1.163
子网掩码：11111111 11111111 11111111 11100000 255.255.255.224
结果：11000000 10101000 00000001 10100000 192.168.1.160
缺省子网掩码（没有划分子网）：
A类地址的掩码:255.0.0.0
B类地址的掩码:255.255.0.0
C类地址的掩码:255.255.255.0
C类网络号：
若前二位是子网号，则子网掩码： 11111111 11111111 11111111 11000000(255.255.255.192) 若前四位是子网号，则子网掩码：
11111111 11111111 11111111 11110000(255.255.255.240)

## Slide 9
如何获得IP：
① 指定IP（静态IP）

## Slide 10
如何获得IP：
② 自动获得IP（动态IP）

## Slide 11
如何获得IP：
③ PPPoE

## Slide 12
Point to Point Protocol over Ethernet
以太网上点对点协议
ISP能够实现对每个接入用户的控制和计费
具有较高的性能价格比
创建PPPoE连接

## Slide 13
DNS服务器：将域名转换成IP地址
域名：
www.163.COM 主机名 机构名 顶级域名
从左到右，域的范围变大
具有实际含义，比IP地址好记
如：www.moe.edu.cn 中国教育部
jsjjc.tongji.edu.cn 同济大学计算机 基础教学网站
机器名 机构名 二级域名 顶级域名 网络名 国家名
2.域名

## Slide 14
cn | 中国 | jp | 日本 | se | 瑞典
de | 德国 | kr | 韩国 | sg | 新加坡
域名 | 意义 | 域名 | 意义 | 域名 | 意义
com | 商业类 | edu | 教育类 | gov | 政府部门
int | 国际机构 | mil | 军事类 | net | 网络机构
org | 非盈利组织 |  |  |  | 
分为类型名和区域名两类

## Slide 15
可以直接使用中文命名域名。
中国互联网络信息中心网站：http://www.cnnic.net.cn
域名 | 意义 | 域名 | 意义
ac | 科研机构 | edu | 教育机构
com | 工商金融 | gov | 政府部门
Net | 网络机构 | org | 非盈利组织
顶级域名：cn
二级域名：34个行政区域名用两个字符的汉语拼音 如：bj北京、sh上海 6个类别域名

## Slide 16
接入技术：骨干网络到用户终端之间所有的设备，
最后的1公里 此处：最后的几米和设置
有线接入
无线接入
ADSL接入
有线电视接入
局域网接入
TD-SCDMA 中国移动
WLAN
WCDMA 中国联通
单机接入
共享上网
EVDO 中国电信
配置4G
上网卡
配置无线网卡WIFI
2. 接入Internet

## Slide 17
◆ ADSL接入
Internet 交换机
电话交换机
电话网
Internet
分离器
ADSL Modem
① 下载速率高
② 独享带宽
③ 上网和打电话兼顾
优点：

## Slide 18
◆ 有线电视接入
利用有线电视网接入到Internet
Internet、模拟节目和数字点播兼顾
优点：
有线电视网
Internet
数字节目
模拟节目
数字电视
模拟电视
机顶盒
Cable Modem
小区用户共享带宽
缺点：

## Slide 19
◆ 局域网接入
一台电脑接入局域网，而局域网连接到Internet
常见的方式
Internet
局域网

## Slide 20
◆ 共享上网
使用低端路由器将多台PC连接起来， 接入Internet，共享上网
路由器主要功能：
① 无线AP ② 路由 ③ DHCP
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
很多计算机网络通过路由器互连起来

## Slide 21
Internet
假定路由器 IP:192.168.1.1 用户名：admin 密 码：admin
Internet
该PC的设置
║
路由器WAN口的设置
IP:192.168.1.1 内部IP
IP：PC上设置 外部IP
设置路由器：
在IE中输入192.168.1.1
设置：WAN口、LAN口、DHCP 、无线上网

## Slide 22
设置路由器
在IE中输入192.168.1.1

## Slide 23
① 设置WAN口

## Slide 24
② 设置LAN口

## Slide 25
③ 网络参数 修改WAN口

## Slide 26
④ DHCP服务器 使用缺省值；启用后PC可以自动获得IP

## Slide 27
⑤ 无线参数
基本设置：一般使用缺省值，但是可指定密码

## Slide 29
3. Internet基本服务 ① WWW World Wide Web ，万维网
网页(Web页)： 浏览器中所看
到的画面
放置Web站点的计算机
HTML文件
Web服务器
Web1
Web2
Web3
主页：一个Web站点的首页
Web站点：
多个相关的Web页组合
Web

## Slide 30: HTTP协议和超链接
超链目标
超链接源
超链接使信息不仅可按线性方式搜索， 而且可按交叉方式访问。
HTTP传输协议是一个专门为WWW服务器和 WWW浏览器之间交换数据而设计的网络协议

## Slide 31: 统一资源定位
统一资源定位规范 URL
URL结构：
资源类型、存放资源的主机域名和资源文件名
http://www.most.gov.cn:80/index.htm
主页文件缺省名：Index.htm或Default.htm
资源类型
主机域名
资源文件
端口号
Uniform Resource Locator
定位资源信息

## Slide 32
② FTP File Transfer Protocol FTP是一个双向的文件传输协议
IE用法1：FTP://JSJJC.TONGJI.EDU.CN 使用了公共帐号，即匿名帐号 公共帐号：Anonymous，密码：有效的Email地址或Guest IE用法2： FTP://Users:123456@JSJJC.TONGJI.EDU.CN
    帐号 密码

## Slide 33
    ③ 电子邮件 有两种模式：
    B/S模式，在浏览器中收发电子邮件
C/S模式，有专用程序收发电子邮件 如Outlook Express、Foxmail
邮件服务器：发送邮件服务器
接收邮件服务器
信箱
信箱
信箱
邮件地址：
用户名@电子邮件服务器名

## Slide 34
    ④ 其他应用
◆ 远程桌面：通过网络控制另一台计算机，
如同在自己的计算机操作一样
被控制的计算机 控制的计算机

## Slide 35
    ◆ VPN：虚拟专用网络，
    虚拟专用网在公用网络上建立专用网络 同济大学提供VPN服务
    校区外的电脑等同于校园的电脑
使用：https://vpn.tongji.cn
作用：FTP文件传输、文献检索
◆ 即时通讯：QQ、微信
◆ 博客和微博